## Slide 1
AI 응용제품 신속 상용화 지원사업
SW/AI Architecture
2026 제조분야 AX 전환
SW · AI 구성도
AI기반 예측형 물류공급망 통합관제 구축
8 Modules · 129 Functions · 815.4 FP · SW개발비 7.7억원
도입 덕양가스
공급 한솔피엔에스
참여 코어닷투데이
기획 울산TP
3-Tier
시스템 아키텍처
4종
데이터 소스
3개
AI 추론 엔진
3채널
사용자 인터페이스

## Slide 2
SW/AI 구성도
02 / 08 — System Architecture
ARCHITECTURE
3-Tier 시스템 아키텍처
Edge Layer
IoT 탱크 레벨 센서 (200대)
초음파 방폭 Ex ia IIC T4
MQTT/LoRaWAN · 15분
GPS / OBD-II 차량 단말 (15대)
위치, 속도, RPM, 연료
LTE TCP/IP · 30초
Around-View 카메라 (10대)
4ch 어안 1920x1080 @30fps
GigE Vision · IP67
엣지 AI 컴퓨팅 (10대)
NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB
TensorRT · YOLOv8 15ms
Platform Layer — AI 추론 & 데이터
Apache Kafka 3.x
실시간 스트림 수집
TimescaleDB
시계열 파티셔닝
PostgreSQL 16
마스터 데이터
수요예측 AI
LSTM + Prophet + XGBoost 앙상블
배차최적화 엔진
OR-Tools CVRPTW 솔버
안전보조 AI
YOLOv8 + DeepSORT + TTC
FastAPI REST Gateway
Python 3.12 · JWT/OAuth2 · RBAC · Celery 비동기 · Redis 캐시 · Swagger 자동문서
외부 시스템 연동
SAP ERP (DB Link + REST API Write-back) · 기상청 API · 산업가동 캘린더 · OSRM · Kakao Maps
인프라/모니터링
Docker + Kubernetes · GitLab CI/CD · Grafana + Prometheus · TLS 1.3 / AES-256
Application Layer
통합관제 대시보드 (Web)
KPI/잔량/배차/안전 통합 화면
React 18 + TypeScript + D3.js
기사용 모바일 앱
배송지시, 경로, AVM, 비상신고
React Native · Android/iOS
고객 셀프서비스 포털
잔량 확인, 배송 예정, 수동 주문
Responsive Web (React)
시스템 모니터링
서버/AI 모델 성능 실시간 추적
Grafana + Prometheus

## Slide 3
SW/AI 구성도
03 / 08 — Data Pipeline
DATA FLOW
데이터 수집 → 처리 → AI 추론 → 서비스 파이프라인
수집
IoT 센서
탱크 잔량(%), 온도, 압력
MQTT · 15분 · 200대
GPS / OBD
위도/경도, 속도, RPM
TCP/IP · 30초 · 15대
ERP (SAP)
주문, 배송이력, 마스터
DB Link · 일배치
기상청 API
기온, 강수, 풍속
REST · 1시간
AVM 카메라
4ch 영상 30fps
GigE · 엣지로컬
처리
Apache Kafka
실시간 스트림 수집
Producer→Topic→Consumer
데이터 전처리
이상치/결측/정규화
Python ETL Pipeline
TimescaleDB
시계열 Hypertable
Continuous Aggregate
PostgreSQL
마스터 데이터
ACID 트랜잭션
AI 추론
수요예측 VMI
D+1~D+14 잔량 예측
LSTM+Prophet+XGBoost
배차 최적화
다중 제약 최적 경로
OR-Tools CVRPTW
안전보조 AI
객체감지+충돌예측
YOLOv8+DeepSORT
서비스
FastAPI
REST API Gateway
JWT · Swagger
관제 대시보드
WebSocket 실시간
React · D3.js
기사 앱
Push 알림 배송지시
React Native
고객 포털
잔량/배송 조회
Responsive Web
ERP 반영
배송실적 Write-back
REST API

## Slide 4
SW/AI 구성도
04 / 08 — AI Module #1
MODULE DETAIL
[VMI] 수요예측 및 자동보충 — 33개 기능, 217.8 FP
데이터 입력
탱크잔량 IoT
배송이력 ERP
기상 API
산업가동 캘린더
AI 모델 파이프라인
LSTM
Prophet
XGBoost
→
앙상블 결합
배치 학습 (일 1회 새벽 3시) · 온라인 추론 (D+1~D+14 잔량 예측)
VMI 자동보충 로직
잔량 고갈 예측 → 안전재고선(20%) 도달 D-2 판단 → 자동 보충 주문 생성 → 배차 담당 승인 → 배송 실행 → 실적 피드백 → 모델 재학습
탱크 잔량 관리 (10 func)
IoT 수신/저장 · 실시간 모니터링 · 이상치 탐지 센서 CRUD · 소비율 산출 · 트렌드 분석
수요 예측 엔진 (12 func)
LSTM/Prophet/XGBoost 학습 · 앙상블 결합 파라미터 설정 UI · 추론 실행 · MAPE 모니터링 성능 비교 · 자동 재학습 트리거
외부 데이터 연동 (4 func)
기상청 API · 산업가동 캘린더 ERP 배송이력 동기화 · 고객마스터 동기화
VMI 자동보충 (7 func)
보충 판단 · 주문 생성 · 승인/거부 긴급도 분류 · 이력 관리 · 성과 리포트 · 정책 설정

## Slide 5
SW/AI 구성도
05 / 08 — AI Module #2 #3
MODULE DETAIL
배차 경로 최적화 + Around-View 안전보조
[VRP] 배차 · 경로 최적화 — 21 func, 124.7 FP
CVRPTW 솔버 (Google OR-Tools 9.x)
차량용량 + 시간창 + 위험물경로 + 기사근무 제약
차량/기사 관리 (8 func)
CRUD, GPS/OBD 수신, 실시간 위치, 운행기록 저장
최적화 엔진 (10 func)
배송목록 생성, 솔버 실행, 경로 출력/시각화 배차 확정, 긴급주문 삽입, 이력/효율/공차율 분석
지도/거리 서비스 (3 func)
OSRM 거리행렬, 위험물경로 필터, 실시간 교통
[AVM] Around-View 안전보조 — 19 func, 157.6 FP
영상 처리 (3)
4ch 수신 · 360° 합성(IPM) · 전처리
객체 감지 (4)
YOLOv8 · TensorRT · DeepSORT · TTC
3단계 경고 시스템 (5 func)
L1 주의
L2 경고
L3 긴급
모델 관리 (4 func)
학습, 데이터셋 관리, OTA 배포, 성능 평가 (mAP/F1)
안전 통계 (3 func)
일일/월간 리포트, 반응속도 측정 로그 (ms)

## Slide 6
SW/AI 구성도
06 / 08 — Module Overview
8 MODULES
전체 모듈 구성 — 129개 기능, 815.4 FP
1
수요예측 VMI
33 func · 217.8 FP
탱크 잔량 관리 (10)
수요 예측 엔진 (12)
외부 데이터 연동 (4)
VMI 자동보충 (7)
2
AVM 안전보조
19 func · 157.6 FP
영상 처리 (3)
객체 감지 엔진 (4)
경고 시스템 (5)
모델관리(4) · 통계(3)
3
배차 경로 최적화
21 func · 124.7 FP
차량/기사 관리 (8)
CVRPTW 최적화 (10)
지도/거리 서비스 (3)
4
통합관제 플랫폼
22 func · 124.9 FP
대시보드/KPI (5)
고객/주문/배송 (11)
리포트(3) · 사용자(4)
5
데이터 플랫폼
10 func · 78.5 FP
Kafka 스트림 + ETL (4)
DB 관리/백업 (3)
API Gateway (3)
6
기사 모바일 앱
10 func · 44.6 FP
배송 관리 (5)
안전 보조 (2)
운행일지/점검/비상 (3)
7
시스템 관리
8 func · 43.4 FP
모니터링 (4)
CI/CD + 배포 (4)
8
고객 포털
6 func · 23.9 FP
잔량/배송/주문/리포트 (6)

## Slide 7
SW/AI 구성도
07 / 08 — FP Cost
FUNCTION POINTS
기능점수 기반 SW 개발비 산출
모듈
기능수
FP
비중
규모
수요예측 VMI
33
217.8
26.7%
AVM 안전보조
19
157.6
19.3%
배차 최적화
21
124.7
15.3%
통합관제
22
124.9
15.3%
데이터 플랫폼
10
78.5
9.6%
모바일 앱
10
44.6
5.5%
시스템 관리
8
43.4
5.3%
고객 포털
6
23.9
2.9%
합계
129
815.4
100%
553,114
FP당 단가 (원, KOSA 2024)
× 1.4766
보정계수 (규모·연계·보안)
6.66억
보정후 개발원가
7.66억
SW 개발비 (이윤15%)
보정: 규모 1.28 · 연계복잡성 1.12 (11개+) · 성능 1.00 · 운영환경 1.00 · 보안성 1.03

## Slide 8
SW/AI 구성도
08 / 08 — Technology Stack
TECH STACK
기술 스택 구성
AI / Machine Learning
PyTorch
2.x
Prophet / NeuralProphet
latest
XGBoost / LightGBM
2.x
Ultralytics YOLOv8
8.x
DeepSORT
-
TensorRT / ONNX Runtime
8.x
Optimization / OR
Google OR-Tools
9.x
OSRM (거리 행렬)
5.x
Kakao Maps API
REST
Haversine / Vincenty
-
Backend
FastAPI (Python)
0.110+
Apache Kafka
3.x
Celery + Redis
5.x
JWT / OAuth2
-
SQLAlchemy / Alembic
2.x
Frontend
React + TypeScript
18.x
React Native
0.74+
D3.js / Recharts
7.x
Leaflet / Kakao Maps
-
WebSocket
-
Database
TimescaleDB (시계열)
latest
PostgreSQL
16
Redis (캐시/큐)
7.x
MinIO (객체 저장)
-
Infrastructure / DevOps
Docker + Kubernetes
latest
GitLab CI/CD
-
Grafana + Prometheus
10.x
NVIDIA Jetson SDK
6.0
TLS 1.3 / AES-256
-